Samtykke fra BRL / Sameie på prosjektert anlegg

Det vises til fremlagte plan for oppgardering av det interne kabel tv nettet i

Interesselaget Pauline Halls vei …….	Borettslag / Sameie.

Forelagte løsning med trase valg, skap plasseringer er omforent og godkjent for utførelse.

For 	Canal Digital Kabel TV AS.

Sign……………………………. 	Entreprenør.

Dato…………………………….

For …………………………….. 	Borettslag / Sameie.

Sign…………………………….	Kontaktperson.

Dato…………………………….

Prosjektnr :  				  Prosjektnavn :  	BRL2 i Interesselaget Pauline Halls vei

Innledning :

Kortfattet beskrivelse av hva prosjektet inneholder.  Info om bygningstype, antall etc...

Her skal det bygges nytt spredenett i, og grave nytt mellom forsterkere og avgrenere, eksisterende Nek 6316 og 6318 er ikke ønsket til gjenbruk., graves derfor nytt. Pga to leveringspunkt til Pauline Halls vei, legges det derfor ny linje fra skjøteboks YPIP v /Pauline Halls vei 35 og til IJDC v/trafo. Den nye linjen graves i friareal langs eller i gangsti, må søkes om tillatelse fra kommune. Forsterker ved trafo må flyttes i henhold til krav fra Post og teletilsynet. Ny plassering vil bli på motsatt side av vei for trafo, hvis tillatelse blir gitt.

Linje:

Beskrive tenkt/planlagt linje, med henvisning til kartskisse. Info om retur.

Bruker eksisterende linje i dag som internkabel til Brl og graver ny kabel for CD mellom YPIP og IJDC.

All annen kabel untatt droppkabel inn til leiligheten blir byttet

Det graves ny linje kabel fra nytt skap v/P.H.vei 91og til P.H. vei 77og fra P.H.vei 77 til P.H.vei 63.

Interesselaget vil da få et grensesnitt mot i dag 2.

Det legges 3,9/15,6 kabel mellom forsterkere.

Grensesnitt Brl/sameie:

Skapnavn, adresse og henvisning til kartskisse

V/Pauline Halls vei 91

Internnettet::

Ny 3,9 /15,6 kabel mellom alle avgrenere. Alle avgrenere  og konektorer byttes, det går i dag Nek 6314 inn i hver leilighet (droppkabel), dette er en dobbelskjermet kabel som fortsatt kan brukes. Inne i hver leilighet monteres det en multimediakontakt 10dB. Alle skap plasseringer blir som i dag, med tillegg av et nytt skap ved P.H. vei 91

Skap/kum linje/internett:

Plassering med henvisning til kartskisse.

Nytt skap ved P.H.vei 91,  KTV 800 x 300

Nytt skap ved P.H.vei 77,  KTV 500x 300

Nytt skap ved P.H.v ei 63,  KTV 500 x 300

Kabler:

All info om bytte/gjenbruk, type. Ferdig trukket kabel osv…

Beholder kabel mellom skap EFAJ og  IJDC.

Droppkabel til alle leiligheter beholdes

Nye kabler mellom alla avgrenere og forsterkere

Ny linje for CD mellom YPIP v /Pauline Halls vei v/35 og IJDC v/trafo

Strøm :

Etablering av ny 220v  Plassering, fjernmatning osv..

Montere fjernmatingstrafo i P.H.vei 91, er 220v i skap.

Strøm må flyttes fra eksisterende skap som står på trafo.

Tillatelser/Søknader:

Gjelder alle søknader mot offentlige etater, og private grunneier/Brl

Invitasjoner andre aktører.

Info til selger:

All relevant info vedrørende prosjektet som selger trenger ifbm

avtale/kontrakt med byggherre, sameie/Brl

Interesselaget Pauline hals vei, Kolbotn

Forbehold

Det tas forbehold om tillegg for  fjellgrøft

Det forutsettes at tillatelser blir gitt fra grunneiere og andre berørte etater.

Pris er gitt under forutsetning av at eksisterende droppkabel kan benyttes slik den ligger fram til kontakt. Det forutsettes at kabel er lang nok til at ny kontakt kan monteres uten at den må skjøtes.